## Slide 1: Angewandte Informatik
Schuljahr 2016/17

## Slide 2: Inhalt
Geschichte der Informatik
Grundlagen der Informatik
Hardware-Architektur

## Slide 3: Abschnitt 1
Geschichte der Informatik
Grundlagen der Informatik
Hardware-Architektur

## Slide 4: Der Computer
Computer
  Wörtliche Bedeutung:
    lat. co/com (Vorsilbe) zusammen
    lat. putare glauben, schätzen, rechnen
     computare „zusammenrechnen“
Gründe für den rasanten Erfolg d.Computers
  Schnelligkeit
  Genauigkeit
  Vielseitigkeit (Programmierbarkeit)
  Speicherung großer Datenmengen

## Slide 5: Vorgeschichte der EDV
Ca. 5000 v. Chr.: Rechnen mit Fingern (lat. Digitus)
Ca. 1100 v. Chr.: Abakus
  auf Drähte gefädelte Kugeln
  Grundrechnungsarten, Wurzel
Ca. 500: Einführung der „0“ in einem indischen Stellenwertsystem
12.Jhdt.: Indisch-Arabisches Zahlensystem löst die römischen Zahlen ab.
1623: Rechenuhr v. Wilhelm SCHICKARDT
  Dt. Astronom, Geodät u. Mathematiker
  Berechnete Mond- u. Meteorbahnen
  Zeitgenosse von Johannes Kepler
Notes: 15.09.08

## Slide 6: Vorgeschichte der EDV
1642: Vollautomatischer Addierer von Blaise PASCAL
  Franz. Philosoph u. Mathematiker (1623-1662)
  Ähnliches Konzept wie Schickhardt Rechenuhr
1650: Rechenschieber von Seth PATRIDGE
  Basierend auf Arbeiten von Lord NAPIER (Schott. Mathem. um 1600)
  Rechenschieber in der „heutigen“ Form mit logarithmischer Skala
  Umgang mit Rechenschiebern wurde bis 1975(!) an Schulen gelehrt
Notes: 15.09.08

## Slide 7
1676: Rechenmaschine v. Gottfried Wilhelm LEIBNIZ
  Dt. Philosoph, Mathematiker (1646-1716)
  Multiplikationsmaschine
    Enorme Mechanische Präzision
    Konnte erst ab 19 Jhd. wirklich zuverlässig nach gebaut werden
    Über 200 Jahre galt sie als Basistechnik
1703: Binäres Zahlensystem
von Gottfried Wilhelm LEIBNIZ
  Leibniz hat das binäre Zahlensystem entwickelt
  Alle Grundrechnungsarten dargestellt
  Dieses ist in der identen Form heute Grundlage für alle digitalen Rechen- anlagen
Vorgeschichte der EDV

## Slide 8
1808: Lochkartensystem v. Joseph-Marie JACQUARD
  Franz. Erfinder (1752-1834)
  Zur Steuerung von Maschinen (haupts. Webstühlen) benötigte man eine Art Speicher (z.B. für Webmuster)
  Dieser wurde von Jacquard in Form von Lochkarten zu einer ausgereiften Technik entwickelt.
  Entscheidender Beitrag zur industriellen Revolution und der späteren Digitaltechnik
1837: Analytical Engine von Charles BABBAGE
  Engl. Mathematiker, Philosoph und Erfinder (1791-1871)
  Verbindung d. bisherigen Rechenmaschinen mit der Lochkartentechnik
  Wurde aufgrund unzureichender techn. Möglichkeiten nie fertig gebaut
Vorgeschichte der EDV

## Slide 9
1842: Erste Programmiererin Augusta Ada LOVELACE
  Engl. Mathematikerin (1815-1852)
  Mitarbeiterin von Charles Babbage
  Entwickelt erste algorithmische Programme
  Schrieb das erste Programm für Babbage‘s Analytical Machine
    Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe
    Steuerstrukturen: Sprungbefehle, Schleifen, Prozeduren, etc.
  Gilt als erste Programmiererin der Welt (ihr zu Ehren ist die Programmiersprache ADA benannt)
1890: Lochkartenmaschine von Hermann HOLLERITH
  Amerik. Unternehmer u. Ingenieur (1860-1929)
  Nutzte Lochkarten zur Steuerung von Maschinen
  Entwickelte Zähl- u. Sortiermaschine f. Volkszählung
  Gründete 1896 Tabulating Machine (die 1910 zur Firma International Business Machines (IBM) wurde)
Vorgeschichte der EDV

## Slide 10
  Technologie: Elektromechanik, Relais
1936: Z1 von Konrad ZUSE (1910-1995)
  Programmgesteuerte Rechenmaschine
    Programm auf Lochstreifen
  Mechanische (motorische) Schaltglieder
    Fehleranfällig
1941: Z3 auf Basis v. Relais
  600 Relais im Rechenwerk
  1400 Relais im Speicherwerk
  Datenspeicher: 64 Zahlen (zu je 22 Bits)
  20 Additionen/Sekunde
1944: Mark I von Howard H. AIKEN (1900-1973)
  Für IBM entwickelter Relaisrechner
  5 Tonnen Gewicht
  800 km Kabel
  1 Multiplikation in 6 Sekunden
0. Generation (1936-1945)

## Slide 11
  Technologie: Elektronenröhren
Gasgefüllte Glasröhre mit Elektroden
  Als elektronische Schalter verwendbar
1946: ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)
  Eckert / Mauchly (Univ. of Pensylvania)
    Auftrag der US-Army
  1. rein elektronischer Universalrechner
    17.000 Röhren
    30 t Gewicht
    5000 Additionen/Sek.
    Nicht programmierbar
      Programmänderung  Neuverdrahtung
1. Generation (1946-1958)

## Slide 12
  Technologie: Transistoren
Elektronisches Halbleiter-Bauelement
  Wird in der Elektronik als Schalter eingesetzt
Mai 1958: Mailüfterl von Heinz ZEMANEK (Österr.,1920-2014)
  1. Transistorrechner in Europa
  Steigerung der Rechengeschwindigkeit
  Reduktion des Rechnervolumens
    3000 Transistoren, 5000 Dioden
    15000 Widerstände, 5000 Kondensatoren
John von Neumann (Österr.-Ungarn, 1903-1957)
  Von-Neumann-Architektur
    Rechenwerk, Steuerwerk, Speicherwerk, Ein/Ausgabe
Erste höhere Programmiersprachen
  FORTRAN (1954), LISP (1959), COBOL (1960)
2. Generation (1958-1964)

## Slide 13
  Technologie: IC
Integrierter Schaltkreis (Integrated Circuit)
  Beinhaltet viele Halbleiterbauelemente, wie Transistoren, Dioden, Widerstände, die zu komplexen Schaltungen zusammengefasst (integriert) sind.
Rechner haben Ein-/Ausgabeeinheiten (Tastatur, Monitor)
  Werden in großen Stückzahlen gebaut
  Entsprechen dem heute noch gültigen Bauartprinzip
    Prozessoren, Speicher, Ein/Ausgabeeinheiten können getauscht werden
  IBM System/3, DEC PDP-8, WANG
Große Fortschritte in der Softwareentwicklung
  Leistungsfähigen Betriebssystemen
    UNIX (1969), Timesharing-Konzept
  Relationale Datenbanken
  Programmiersprachen
    BASIC, PL/I, Pascal, Smalltalk, Prolog
3. Generation (1965-1971)

## Slide 14
  Technologie: Mikroprozessoren
Alle Bausteine des Prozessors auf einem Chip
Modularisierung der Systemarchitektur
Bis heute ständige Erhöhung der Integrationsdichte
  1971: Intel 4004 (2.300 Transistoren)
  1979: Intel 8088 (29.000 Transistoren)
  1993: Intel Pentium (3.100.000 Transistoren)
  2006: Intel Core 2 Duo (291.000.000 Transistoren)
  2013: Intel Core i7 (1.400.000.000 Transistoren)
Markt verlangt erschwingliche Heimcomputer und gliedert sich in die drei Bereiche:
  Großrechner (Main Frame): IBM, Sun, HP
  Workstations: DEC, Sun, HP, Apollo, Silicon Graphics
  PC´s: MITS Altair, Atari, Apollo, IBM PC
4. Generation (1971-)

## Slide 15
  Technologie: Parallelrechner,
  Softwareentwicklung
Mehrkernprozessoren, Mehrprozessorsysteme
  Grenzen zwischen PC und Workstation verschwinden
Softwareentwicklungskonzepte
  Parallelprogrammierung
  Künstliche Intelligenz
  Expertensysteme
  Fuzzy Logic
Internet
  World Wide Web
  Email
  Soziale Netzwerke
Smart Devices für Jedermann
  Notebook, PDA, Tablet, Smartphone, GPS
5. Generation (Gegenwart)

## Slide 16
1974: Altair 8800
  Erster Personal Computer
  Ein-/Ausgabe über Kippschalter u. LED‘s
1975: Bill Gates gründet Microsoft und programmiert BASIC für Altair
1976/77: Apple I/II
  Gegründet von Steve Jobs und Stephen Wozniak
  Apple I: Anschluss von Fernseher u. Tastatur
  Apple II: Erstmals HDD; erweiterbar
1981: IBM stellte den IBM-PC vor
  Microsoft lieferte das Betriebssystem PC-DOS
1984: Apple Macintosh
  Maus und grafische Benutzeroberfläche
Die Geschichte des PC

## Slide 17: Die Computergeneration auf einem Blick
Generation | Zeitraum | Relevante Technologie | Typische Vertreter
Vorgeschichte | - 1945 | Mechanik | ---
0 | 1936-1945 | Relais | Zuse Z3
1 | 1946-1958 | Elektronenröhren | ENIAC
2 | 1959 -1964 | Transistor | Mailüfterl
3 | 1964 -1971 | IC | IBM System/360
4 | 1971 - heute | Mikroprozessor | PC
5 | Gegenwart | Künstl. Intelligenz | Parallelrechner
Notes: 15.09.08

## Slide 18: Abschnitt 2
Geschichte der Informatik
Grundlagen der Informatik
Hardware-Architektur

## Slide 19: Allgemeine Grundlagen
Einige Grundbegriffe
Computermodell E-V-A
Schichtenmodell
Einheiten der Informatik
Zeichendarstellung
Zahlendarstellung
Interpreter / Compiler
Übersicht über Programmiersprachen
Kontrollstrukturen

## Slide 20: Analog / Digital
Digital
  Wortstamm:
    lat. digitus Finger (mit Fingern wird gezählt)
    engl. digit Finger, Stelle, Ziffer
  Digitale Daten sind diskret dargestellte Informationen, die binär codiert sind. (Dualsystem)

## Slide 21: Bits & Bytes
Bit
  kleinste Informationseinheit
  kann 2 mögliche Werte annehmen:
    0/1, low/high, Strom fließt nicht/ Strom fließt
Byte
  1 Byte (by-eight) ist eine Folge von 8 Bits
Byte
Bit

## Slide 22: Hardware / Software
Hardware ist der Oberbegriff für die mechanischen und elektronischen Teile eines Computersystems.
Software ist als Komplement zu Hardware (physische Komponenten) ein Sammelbegriff für ausführbare Programme und die zugehörigen Daten. Sie dient dazu, Aufgaben zu erledigen, indem sie von einem Prozessor ausgewertet wird und so softwaregesteuerte Geräte in ihrer Arbeit beeinflusst.

## Slide 23: Computermodell E-V-A
Ein Computersystem kann man ganz grob in folgende Komponenten einteilen
  Eingabegeräte (Eingabe)
  Zentraleinheit (Verarbeitung)
  Ausgabegeräte (Ausgabe)
Eingabegeräte (Input Devices)
  Meist externe Geräte, über die man Daten in das Computersystem eingeben kann.
    Tastatur, Maus, Touchpad, Mikrofon, Webcam, etc.
Ausgabegeräte (Output Devices)
  dienen dazu, die Rechenergebnisse, bzw. jede Art der Benutzerinformation dem Benutzer anzuzeigen
    Bildschirm, Drucker, Lautsprecher, etc.
Zentraleinheit (Central Processing Unit)
  Ist jener Teil des Computersystems, der die Eingabedaten verarbeitet, d.h. Programme ausführt, um die Ausgabeinformation und andere Berechnungsergebnisse bereitzustellen.
E - V - A
Eingabe
Verarbeitung
Ausgabe

## Slide 24: Schichtenmodell
Da der Computer grundsätzlich menschliche Tätigkeiten aus-führen soll, ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle von besonderer Bedeutung.
Das Schichtenmodell beschreibt diese Funktions-schichten:
  Benutzerschicht
  Applikationsschicht
  Betriebssystemschicht
  Hardwareschicht

## Slide 25: Das Schichtenmodell
Das Schichtenmodell eines Computersystems umfasst:
Mensch
  Der Mensch interagiert mit der Maschine über die HW-Bedienung, die Bedienung des Betriebssystems und der Bedienung von Anwendungsprogrammen
Applikation
  Sind für einen bestimmen Zweck programmierte Anwendungsprogramme. Sie greifen auf Services des Betriebssystems zu, um die Hardware zu nutzen
Betriebssystem
  Bietet Dienste an, die vom Benutzer direkt oder von Anwendungsprogrammen genutzt werden können, um Daten zu organisieren (lesen/schreiben), Hardwarezugriffe und Programmabläufe zu steuern.
Hardware
  Umfasst die elektronischen Komponenten eines Rechnersystems, die vom Betriebssystem über Gerätetreiber und Firmwarebefehle angesprochen werden können.

## Slide 26: Einheiten in der Informatik
Kategorie | Name | Einheit | Beschreibung | Typ. Werte
Information | Bit | b | Zustände 0 / 1 | 8b, 16b, 32b
 | Byte | B | 1 Byte = 8 Bit | 1 MB, GB, TB
 | Word | W | 1 Word = 2 Bytes | 2W, 4W, 8W
 | Pixel | P(x) | Bildpunkt | 2MP, 1980x1200px
 | Dot | d | Bildpunkt | 
Auflösung | Lines/inch | lpi | Liniendichte | 
 | Dots/inch | dpi | Dichte d. Bildpunkte | 100dpi,300dpi, 4000dpi
Geschwindig-keit | Bits/Sek | b/s | Bandbreite Netzwerk | 10/100/100 Mb/s
 | Byte/Sek | B/s | Bandbreite Bus | 128 MB/s
Zeit | Sekunde | s | Schalt-, Zugriffszeit | 10 ms (HDD), 250 µs (SSD)
Frequenz | Hertz | Hz | Taktrate (Prozessor) | 4,3 GHz, 100Hz
Umdrehungen | Rot./min | rpm | Rotationsrate (Disk) | 7200 rpm. 11000 rpm

## Slide 27: Einheiten der Informatik
Symbol | Name | Wert |  | 
Z | Zetta | (103)7 = 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 | Trilliarde
E | Exa | (103)6 = 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 | Trillion
P | Peta | (103)5 = 1015 | 1.000.000.000.000.000 | Billiarde
T | Tera | (103)4 = 1012 | 1.000.000.000.000 | Billion
G | Giga | (103)3 = 109 | 1.000.000.000 | Milliarde
M | Mega | (103)2 = 106 | 1.000.000 | Million
k | Kilo | (103)1 = 103 | 1.000 | Tausend
 | Einheit | 100 | 1 | Eins
m | Milli | (10−3)1 = 10−3 | 0,001 | Tausendstel
μ | Mikro | (10−3)2 = 10−6 | 0,000.001 | Millionstel
n | Nano | (10−3)3 = 10−9 | 0,000.000.001 | Milliardstel
p | Piko | (10−3)4 = 10−12 | 0,000.000.000.001 | Billionstel
f | Femto | (10−3)5 = 10−15 | 0,000.000.000.000.001 | Billiardstel
a | Atto | (10−3)6 = 10−18 | 0,000.000.000.000.000.001 | Trillionstel
z | Zepto | (10−3)7 = 10−21 | 0,000.000.000.000.000.000.001 | Trilliardstel

## Slide 28: Darstellung von Zeichen
Die Speicherung von Zeichen (z.B. eingegeben über eine länder- u. sprachenspezifische Tastatur) bedarf einer Codierung.
Dazu wird jeder Taste bzw. jeder Tastenkombination ein bestimmter Binärcode zugewiesen.
Um diese Daten zwischen Computersystemen austauschen zu können, muss dieser Code standardisieret werden.
Ein historisch wichtiger Code ist der ASCII (American Standard Code for Information Interchange), der praktisch auf allen Computersystemen verwendet wird.
Ursprünglich reichten 7 Bits aus, um alle druckbaren Zeichen des englischen Alphabets inklusive einiger Steuerzeichen zu codieren. Das 8. Bit diente als Kontrollbit.

## Slide 29: 7-Bit ASCII Zeichenkodierung American Standard Code for Information Interchange

## Slide 30: ASCII Zeichenkodierung
Später wurde das 8. Bit für landesspezifische Umlaute u. Währungssymbole und andere Sonderzeichen verwendet.

## Slide 31: Unicode
Ziel von Unicode ist es, nicht nur 28=256 Zeichen darstellen zu können, sondern alle sinnvollen Zeichen, aller Sprach- u. Schriftkulturen abzubilden.
Unicode wurde 1991 als neuer Standard eingeführt und basiert auf mehreren (17) Ebenen, in denen jeweils 216=65536 Zeichen dargestellt werden können. Davon sind zur Zeit erst 6 Ebenen in Verwendung.
  1998: € Währungszeichen
  2006: Keilschrift
  In Zukunft: Gebärdenzeichen
Jedes in Unicode codierte Zeichen ist einem sog. Codepunkt (code points, U+hhhh) zugeordnet.
Die Kodierung wird durch ein Transformationsformat (UTF; Universal Transformation Format) implementiert, das jedem Unicode-Zeichen ein Folge von Bytes zuweist (meist UTF-8)

## Slide 32: Darstellung von Zahlen
Um Zahlen darzustellen, reicht eine bloße Zeichen-darstellung nicht aus.
Die Zeichenketten müssen daher, entsprechend dem zugrundeliegenden Zahlensystem und Zahlenformat interpretiert werden.
Das Binärsystem ist wie das Dezimalsystem ein Stellenwertsystem
  Die Wertigkeit eines Zeichens hängt von seiner Position (Stelle) ab
Man unterscheidet zur Speicherung von Daten mehrere Datentypen:
  Ganze Zahlen (Integer)
    zB. 12638
  Gleitkommazahlen (Floating Point)
    zB. 1,2638·104

## Slide 33: Ganze Zahlen (Integer)
Darstellung und Umwandlung ganzer Zahlen
  Dezimalsystem  Dualsystem
    211dez = 11010011bin
  Dualsystem  Dezimalsystem

## Slide 34: Rechnen mit binären Zahlen

## Slide 35: Rechnen mit binären Zahlen

## Slide 36: Programmierung
Unter Programmierung versteht man das Beschreiben von Arbeitsschritten in für den Computer verständlichen Befehlscodes zur Lösung bestimmter Aufgaben.
Die Vereinbarung dieser Befehlscodes (Syntax) ist in diversen Programmiersprachen unterschiedlich festgelegt.
Die Eingabe dieser Befehlssequenzen kann im einfachsten Fall über einfache Texteditoren, oder über eigene Programmentwicklungsumgebungen geschehen.
Entwicklungsumgebungen können auch mehrere Programmiersprachen unterstützen.
Für verschiedene Problemstellungen eignen sich verschiedene Programmiersprachen unterschiedlich gut.

## Slide 37: Programmiersprachen
Eine Programmiersprache ist ein genau definierter Befehlsumfang, mit dem ein Lösungsalgorithmus für ein Anwendungsproblem beschrieben wird.
Ein genau definierter Sprach- u. Befehlsumfang (Syntax) und –bedeutung (Semantik) ermöglichen dem Compiler/Interpreter, präzise Anweisungen für den Computer zu erzeugen.
Es gibt hunderte Programmiersprachen, von denen viele für Spezialanwendungen bzw. im Rahmen von universitären Forschungsprojekten entstanden sind.
Nur einige von ihnen haben sich zu klassischen Standardprogrammiersprachen entwickelt und durchgesetzt.

## Slide 38: Übersetzung in Maschinensprache
Vor Programmstart muss das Programm vom Compiler oder Interpreter in Maschinensprache übersetzt werden.

## Slide 39: Compiler
Programmerstellung mit Compiler
  Nachdem das Programm (in einem Editor oder in der Entwicklungsumgebung) geschrieben (codiert) wurde, wird der Programmtext von einem Compiler in Maschinensprache übersetzt.
  Jede Programmiersprache verfügt über einen eigenen Compiler
    Dieser „compilierte“ Code wird Objektcode genannt und ist noch nicht direkt lauffähig, sondern muss noch „gelinkt“ werden.
    Der Linker fügt betriebssystemrelevante Codeteile ein und erstellt den endgültigen exekutierbaren Code.
    Dieser Exe-File ist damit für genau diese Computerumgebung (Rechnerarchitektur, Betriebssystem, Prozessor) erstellt.
  Vertreter: Pascal, C, FORTRAN, COBOL, MODULA, C++

## Slide 40: Interpreter
Programmerstellung mit Interpreter
  Im Gegensatz zum Compiler arbeitet der Interpreter derart, dass der Programmtext nicht im Vorhinein in Maschinensprache übersetzt wird, sondern dieser erst zur Laufzeit, d.h. während der Ausführung des Programmes Befehl für Befehl erzeugt wird.
  Vertreter: BASIC, PERL, PROLOG, PYTHON, PHP, LISP
Vorteile
  Das Programm ist daher etwas mehr von der Hardware und der Computerumgebung losgelöst, und kann daher eher problemlos auf andere Maschinen portiert werden.
  Die Entwicklungszyklen verringern sich für kleinere Programme geringfügig
Nachteile
  Programmfehler werden erst zur Laufzeit sichtbar.
  Durch das simultane Übersetzen verringert sich die Programmgeschwindigkeit.

## Slide 41: Programmiersprachen
Programmiersprachen werden eingeteilt in:
  Maschinennahe Programmiersprachen
    Maschinensprache
    Assemblersprachen
  Höhere Programmiersprachen
    Imperative Programmiersprachen
      FORTRAN, BASIC, PASCAL, C
    Deskriptive Programmiersprachen
      SQL, PROLOG
    Skriptsprachen
      PERL, Shell-Skripte

## Slide 42: Vergleich von Programmiersprachen
Assembler vs. Pascal
Höhere Progr.sprachen
  C#
  FORTRAN
  Java
  Pascal
d
d
d

## Slide 43: Programmsteuerung
Struktogramme (Nassi-Sneiderman-Diagramme) sind grafisch dargestellte Programmablaufstrukturen.

## Slide 44: Programmsteuerung

## Slide 45: Abschnitt 1
Geschichte der Informatik
Grundlagen der Informatik
Hardware-Architektur

## Slide 46: Hardware Plattformen
Unter Hardware-Plattform versteht man die Rechner-“Grundlage“ auf der Anwenderprogramme entwickelt und ausgeführt werden sollen.
Kleinstcomputer
Mikrocomputer
Minicomputer
Supercomputer
Großrechner

## Slide 47: Laptop / Notebook
Engl. Laptop (lap = Schoß) bedeuted „Schoßrechner“.
Ist ein Personal Computer (PC) in einer speziellen Bauform,
Der Laptop hat i.A. alle wesentlichen Komponenten eines PC in einem Gerät integriert und ist so standort- u. infrastruktur-unabhängig.
Die Stromversorgung erfolgt durch wechselbare Akkus mit einer Laufzeit von mehreren Stunden.
Die Leistung liegt zwischen Tablet und Personal Computer
Wird oft auch mittels einer Docking-Station als fester Arbeitsplatzrechner verwendet
Hersteller: Dell, Fujitsu-Siemens, HP, Lenovo, etc.

## Slide 48: Personal Computer
Der Personal Computer (PC) ist ein Mikrocomputer (i.d.R. ein Mikroprozessor), der von nur einem User persönlich bedient und genutzt wird.
Überdurchschnittlich leistungsfähige PCs für rechen- u. speicherintensive Anwendungen stellen einen stufenlosen Übergang zu den Workstations dar.
Betriebssysteme:
  Mac OS
  Unix
  Windows
Anbieter:
  Apple (seit 1976), Commodore (seit1977), IBM (seit 1981)
  Dell; Fujitsu, Hewlett-Packard, Lenovo, Packard-Bell, etc.

## Slide 49: Workstation
Leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner für techn.-wiss., grafische od. andere speicherintensive Anwendungen
High-End PC (schnelle CPU, gr. RAM, mehrere Laufw., Grafik)
Hohe Multitasking (=Mehrprozess)-Fähigkeit
Ausfallssicher
Stellt u.U. auch Applikationen und Daten für andere Geräte (Terminals) zur Verfügung (Server)
Betriebssysteme: Unix, VMS (Virtual Memory System), Windows-Server
Prozessoren: INTEL, AMD, MIPS, SPARC

## Slide 50: Server
Ein Server ist ein Computer für den Zugriff auf zentrale Ressourcen (CPU, Disk, Dateien) oder Dienste in einem Netzwerk.
Kleine Server haben Baugröße wie Workstation, während große Server in Geräteschränken (Racks) untergebracht sind.
Eine Gruppe von gleichartigen Servern können zu einer sog. Serverfarm verbunden werden.
Bladeserver sind einzelne - nicht eigenständiger - Serverrechner, die eine gemeinsame Infrastruktur nutzen (zB. Netzteil, Lüfter, etc.) und in Baugruppenträger eingebaut sind.

## Slide 51: Großrechner
Ein Großrechner ist meist ein sehr komplexes Rechnersystem, dessen Kapazitäten deutlich über die typischer Serversysteme hinausgeht.
Meist ist weniger die Rechengeschwindig- keit ausschlaggebend, sondern vielmehr die
  sehr großen Speicherkapazitäten, die
  hohe Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe und eine
  extrem hohe Verfügbarkeit, d.h. Ausfallssicherheit
Meist sind Großrechner auch hochgradig redundant aufgebaut, d.h. bei Ausfall einzelner Komponenten, übernehmen andere deren Funktionen.
Einsatz in großen Rechenzentren, Versicherungen, Fluggesellschaften, öffentliche Verwaltung, etc.

## Slide 52: Supercomputer
Supercomputer sind die schnellsten Rechner ihrer Zeit.
Die Rechenleistung und Rechengeschwindigkeit ist wichtiger als die Verfügbarkeit.
Supercomputer haben eine große Anzahl (bis zu tausende) von Prozessoren, die parallel arbeiten, d.h. für sich Teilprobleme bearbeiten, deren I/O-Daten in synchroner Weise zw. den Prozessoren ausgetauscht werden.
Einer der ersten und berühmtesten SC: Cray-1
Der schnellste SC:
  TIANHE-2 (China)
  3.120.000 Kerne
  33.862 TFlop/s

## Slide 53: Top 10 Supercomputer
Tianhe-2 (China)
Schnellster österr. Rechner
  VSC-3 (Nr. 85)
  Vienna Sc. Cluster
  32.768 Kerne
  596 GFlop/s

## Slide 54: PC - Gehäuseformen
Gehäuseformen
  Desktop
    Zum Aufstellen auf dem Schreibtisch
    Desk = Schreibtisch, Top = Oberseite
  Tower
    Hochformatige Gehäuseform
    Aufstellung auf oder unter dem Schreibtisch
    Mini-, Midi-, Big-Tower

## Slide 55: PC Hardwarekomponenten
Monitor
Hauptplatine Mainboard (Motherboard) hier ausgebaut
Hauptprozessor hier ohne Kühler - ausgebaut
Arbeitsspeicher RAM
Steckkarten
Netzteil
Optisches Laufwerk CD, DVD
Festplatte
Computermaus
Tastatur

## Slide 56: Anschlüsse
PS/2-Anschlüsse: Tastatur und Maus
USB für Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Kamera, …
Monitor
Audio: Mikrophon, Kopfhörer, Lautsprecher
Parallelschnittstelle für Drucker (veraltet)‏
Serieller Anschluss z.B. für Maus (veraltet)‏
Gameport für Joysticks (veraltet)‏
Netzwerk
Anschluss für Netzkabel

## Slide 57: Computer / Zentraleinheit
Festplatte
Netzteil
Prozessor mit Lüfter und Kühler
RAM
Steckkartenplätze
CD, DVD-Laufwerk
Diskettenlaufwerk
Grafikkarte
Motherboard
Datenkabel

## Slide 58: Netzteil (Power Supply)
Dient zur Stromversorgung des Rechners
Transformiert den Netz-Wechselstrom in die benötigten Gleichspannungen (idR. ±3.3, ±5, ±12 V)
Netzteil beinhalten auch einen eigenen Lüfter, der gleichzeitig auch die Kühlung der gesamten Rechner- komponenten übernimmt
Laptops haben externe Netzteile

## Slide 59: Hauptplatine (Motherboard)
„Herzstück“ des Rechners (Main Board) beherbergt
  Prozessor
  Hauptspeicher
  Schnittstellen
  Erweiterungsplätze

## Slide 60: Bestandteile eines Motherboards
Prozessorsockel mit CPU
Chipsatz (unterstützt CPU)
  Northbridge (RAM)
  Southbridge (I/O)
Bussystem
  Datenbus
  Adressbus
  Steuerbus
Ram-Sockel
BIOS
Clock
Kartensteckplätze
  PCI, AGP (Grafik)
Externe Schnittstellen
  zB. USB, PS/2, VGA, HDMI, SATA, etc
Stromversorgung (ATX Connector)

## Slide 61: Chipsatz - North- & Southbridge
Zur Unterstützung der Arbeit des Prozessors sind auf dem Motherboard zusätzliche Chips untergebracht.
  Northbridge
    Steuerung des Datenflusses zwischen CPU und RAM bzw. GPU (Graphical Processing Unit; Grafikprozessor auf Grafikkarte)
  Southbridge
    Steuerung der Peripherie-Schnittstellen (ext. Schnittstellen, PCI-Steckplätze) und des BIOS
  North- und Southbridge sind über PCI (Peripheral Component Interconnect) miteinander verbunden

## Slide 62: Erweiterungskarten
Erweiterungskarten dienen dazu, die Funktionalität eines PC zu erweitern.
Diese Karten werden über die genormten Schnittstellen (PCI, PCIe und AGP) angebunden.
PCI(e)-Erweiterungskarten
  Soundkarte
  TV-Karte
  Modemkarte
  Netzwerkkarte
  Raid-Controller
  USB-Karte
  Grafikkarte
AGP-Erweiterung
  Grafikkarte

## Slide 63: Lüfter (Fan)
Zur Kühlung des Prozessors bzw. Gehäuseinneren
Die Prozessortemperatur kann speziell unter Last extrem zunehmen und muss schnellstmöglich abgeführt werden, um einen Schaden zu verhindern.
Dazu ist meist ein entspr. großes Kühlblech auf dem Prozessor aufgeklebt, auf dem direkt der Lüfter sitzt.

## Slide 64: Prozessor (CPU)‏
Halbleiter-Chip („Gehirn“ des Rechnersystems)
Datenverarbeitende Logik-Einheit (= Kern)
  CPU kann auch mehrere Kerne haben
Abarbeitung des Maschinencodes zur arithmetisch-logischen Verarbeitung der Daten

## Slide 65: Aufbau einer CPU
Register
  Speicher eines Wertes oder Befehls
Rechenwerk (ALU)
  Führt Elementaroperationen aus (zB. Addition, Logische Operat.)
Steuerwerk
  Lädt einen Befehl zur Dekodierung/Exekution
Datenleitungen
  Datenbus zum Arbeitsspeicher
  Adressbus (adressiert RAM)
  Steuerbus (Status: lesen/schreiben)
Caches
  Schneller Speicher innerh. d. CPU

## Slide 66: Mehrkernprozessoren
Prozessorkern ist der zentrale Teil eines Mikroprozessors und besteht zumindest aus
  Register
  ALU
  Cache
Cache ist ein sehr schneller Puffer-Speicher
  Reduziert Zugriffszeiten für häufig wiederholte Datenzugriffe
  L1-Cache
    Klein (16-64 kB), sehr schnell, klassischer Puffer oft benötigter Daten
  L2-Cache
    Zwischenspeicherung von Daten des Arbeitsspeichers
  L3-Cache
    Beschleunigt den Datenabgleich zwischen den Kernen
Notes: 15.09.08

## Slide 67: Prozessorgeschwindigkeit‏
Die Geschwindigkeit eines Prozessors ist abhängig von
  der Taktfrequenz (GHz)
    Anzahl der Arbeitszyklen/s
  Anzahl der Prozessorkerne
    1-12 (zB. Core i7)
  Anzahl der Threads
  Befehlssatz / Busbreite
    RISC/CISC, 32 bit/64 bit
Die Rechenleistung wird angegeben in
  MIPS (million instructions per second) (zB. Core i7...128.000 MIPS)
  FLOPS (floating point operations per second)
Moore‘sches Gesetz
  Verdoppelung der Rechenleistung ca. alle 18 Monate

## Slide 68: CPU Eigenschaften
RISC / CISC
  Im Laufe der rasanten Entwicklung der Prozessoren wurden immer mehr, ständig komplexerer und zusammengesetzte Befehle integriert.  CISC (Complex Instruction Set Computing)
  Die Prozessoren benötigten daher auch eine immer größere Anzahl an Arbeitszyklen, um diese Befehle abzuarbeiten, was die Performance verringerte.
  Daher verfolgte man bald eine Designphilosophie, diese komplexen Befehle in eine Reihe einfacherer Befehle zu zerlegen und häufig gebrauchte Befehle hardwaremäßig zu implementieren.  RISC (Reduced Instruction Set Computing)
  Heute hat diese Unterscheidung weitgehend an Bedeutung verloren und die ehemaligen RISC-Prozessoren haben komplexere Befehle aufgenommen.
  Gängige Intel und AMD PC-Prozessoren sind der CISC-Architektur zuzuordnen.

## Slide 69: CPU Eigenschaften
Instruction Pipelining
  Prozessorganisation zur optimalen Auslastung aller CPU-Komponenten
... Befehlscode laden (Instruction Fetch)
... Instruktion dekodieren (Instruction Decode)
und Daten laden
... Befehl ausführen (Execution)
... Ergebnisse zurückschreiben (Write Back)

## Slide 70: CPU Eigenschaften
Multithreading
  Ein Thread ist eine Befehlssequenz (Ausführungsstrang)
  Mehrere Threads können durch geschicktes Hin- u. Herschalten scheinbar gleichzeitig ausgeführt werden.
   Software-Multithreading
  Mehrere Threads können aber auch tatsächlich gleichzeitig von mehreren Kernen einer CPU bearbeitet werden.
   Hardware-Multithreading
Multitasking
  (Quasi-)gleichzeitige Exekution von Threads verschiedener Anwendungen (=Tasks)
Multiprocessing
  Mehrere Prozessoren führen das Programm aus.
  Kann mit Multithreading/tasking kombiniert werden.

## Slide 71: BIOS (Basic Input/Output System)
Das BIOS ist eine fest mit der Hardware verbundene Software (Firmware), die auf einem ROM-Chip gespeichert und auf dem Motherboard untergebracht ist.
BIOS-Routinen werden beim Einschalten des PC ausgeführt.
Aufgabe des BIOS ist es, den PC funktionsfähig zu machen:
  Power On Self-Test (POST)
    Überprüfung der CPU und des RAM
    Überprüfung der Grafikkarte und des Grafikspeichers
    Überprüfung der Tastatur u. der Peripheriegeräte
  Intitialisierung der Hardware
  Laden des Bootsektors
BIOS Einstellungen werden im CMOS-RAM (batteriegepufferter SRAM) gespeichert
  ZB: Datum, Uhrzeit, Display-Settings,

## Slide 72: Hauptspeicher – RAM
Hauptspeicher ist der Arbeitsspeicher eines PC mit wahlfreiem Zugriff (Random Access Memory).
RAM ist ein sehr schneller Halbleiterspeicher der Schreib- und Lesezugriffe erlaubt
  Zugriffszeiten: ca. 5-100 ns
RAM ist ein flüchtiges Speichermedium, d.h. es ist eine permanente Stromversorgung notwendig.
  DRAM (Dynamic RAM)
    Die Speicherinhalt müssen periodisch aufgefrischt werden.
  SRAM (Static RAM)
    Keine Auffrischung notwendig, kürzere Zugriffszeit (8 ns)
  SDRAM (Synchronous DRAM)
    Verwendung eines Taktes zur Synchronisation
    Taktraten: 100/133/166/200 MHz

## Slide 73: ROM
ROM (Read Only Memory) ist ein Speichertyp von dem nur gelesen werden kann.
Die Beschreibung erfolgt im Zuge der Produktion des ROM
ROM behält Daten auch ohne Stromversorgung
Der Zugriff erfolgt wie beim RAM wahlfrei, d.h. jede Speicherzelle ist direkt adressierbar
Einsatz für permanente Speicherung zB. von Systemdaten
  Einsatz im PC: „fest verdrahtetes“ BIOS
Es gibt einige Abwandlungen, die eingeschränktes Löschen und Beschreiben erlauben:
  PROM (Programmable ROM): Beschreibung nach der Produktion
  EPROM (Erasable PROM): Löschen mittels UV-Licht möglich
  EEPROM (Electrical EPROM): Kann elektrisch gelöscht u. wiederbeschrieben werden (Flash Speicher)

## Slide 74: Interne Schnittstellen - PCI/AGP
Der Peripheriebus ist für den Anschluss von Erweiterungs-karten und Datenübertragung zwischen Peripheriegrät und Chipsatz zuständig.
Moderne Bus-Standards sind PCI und AGP (früher E/ISA)
PCI (Peripheral Component Interconnect)
  Pralleles Shared Bus System
PCIe (PCI Express)
  Serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung
  Netzwerk, Modem, Sound, Grafik
AGP (Accel. Graphics Port)
  Direkte Verbindung d. Grafikkarte mit dem Chipsatz (Northbridge)

## Slide 75: Externe Anschlüsse (Ports)
Dienen zum Anschluss von externen Geräten
  Monitor, Tastatur, Maus, Drucker, externe Speicher, Speaker, Mikrofon, Netzwerk, etc.
    USB (Universal Serial Bus)
      HDD, Drucker, Scanner
    PS/2 (Personal System 2)
      Maus, Tastatur
    VGA (Video Graphics Adapter)
      Monitor analog
    DVI (Digital Visual Interface
      Monitor
    Netzwerk
      Rechner, Drucker
    SATA (Serial AT Attachment
      HDD
    Audio/Video Ports
      Kamera, TV
    HDMI (HiDef Multimedia Interface)
      Monitor, TV
    SCSI (Small Com. System Interf.)
      HDD

## Slide 76: Externe Anschlüsse (Ports)
Serielle Schnittstelle (COM-Port, RS-232)
  Serielle (bitweise nacheinander) Übertragung
  Datenrate: 19200 b/s
  Veraltete Schnittstelle
    Modems
    Terminals
    Geräteanbindung
      zB. Messsonden

## Slide 77: Externe Anschlüsse (Ports)
Parallele Schnittstelle (LPT-Port)
  Parallele (mehrere Bits gleich- zeitig) Übertragung
  Datenrate: 2 MB/s
  Veraltete Schnittstelle (abgelöst durch USB, FireWire)
    Drucker

## Slide 78: Externe Anschlüsse (Ports)
USB (Universal Serial Bus)
  Serielle Übertragung
  Geräte können im laufenden Betrieb verbunden werden (Hot Swapping) und werden automatisch erkannt
  Standards (Datenraten)
    USB 1.0 (1.5 / 12 Mb/s)
    USB 2.0 (480 Mb/s)
    USB 3.0 (4000 Mb/s)
    USB 3.1 (10000 Mb/s)
  Verwendung
    Maus, Tastatur
    Drucker, Scanner
    Digitalkameras
    Externe Harddisks

## Slide 79: Externe Anschlüsse (Ports)
Firewire
  Serielle Übertragung
  Apple‘s Alternative auf USB 1.0
  Datenrate: 400 Mb/s
  Verwendung
    Digitalkameras
    Drucker
    Externe Harddisks

## Slide 80: Externe Anschlüsse (Ports)
PS/2
  Serielle Übertragung
  Von IBM eingeführt
  Immer mehr durch USB ersetzt
  Datenrate: 4 Mb/s
  Verwendung
    Maus (grün)
    Tastatur (violett)

## Slide 81: Externe Anschlüsse (Ports)
Netzwerk (LAN, Ethernet, RJ45)
  Physikalische Verbindung für kabelgebundene Netzerke (LAN)
    Kupfer (Twisted-Pair)
    Glasfaser
  Serielle Übertragung
  Standards (Datenraten):
    10-Base-T (10 Mbit/s)
    100-Base-T (100 Mbit/s)
    1000-Base-T (1000 Mbit/s)
    10GBase-T (10 Gbit/s)
  Verwendung
    Netzwerkanbindung

## Slide 82: Externe Anschlüsse (Ports)
Audio
  Zur Übertragung eines analogen Audio(Ton-)signals
  Rot: Mikrofon
  Grün: Lautsprecher (Speaker)
  Blau: Audio-In (z.B.: Audio-Aus- gang eines anderen Gerätes)
S-Video
  Übertragung von Bildinformation (Farb- u. Helligkeitsinformation)
  Zum Anschluss von Fernseh- u. Videogeräten (Kameras, etc.)
  Wird heute von HDMI verdrängt.

## Slide 83: Externe Anschlüsse (Ports)
VGA (Video Graphics Array)
  Analoger Bildübertragungsstandard zwischen Grafikkarte und Monitor
  Röhrenbildschirme verarbeiten analoge Signale
  15-poliger Stecker
DVI (Digital Visual Interface)
  Serielle Übertragung von digitalen Videodaten
  Zum Anschluss von modernen TFT-Monitoren an die Grafikkarte
  Wird verstärkt von HDMI ver- drängt.

## Slide 84: Externe Anschlüsse (Ports)
eSATA (Ext. Serial Advanced Technology Attachment)
  S-ATA wurde für den Anschluss von Geräten innerhalb des Rechners geschaffen (Nachfolge von ATA)
  Danach wurde diese interne Schnitt- stelle auch als ex- terne Anbindung nach außen geführt (eSATA).
  Datenraten (pro Richtung):
    1.5 / 3.0 Gbit/s
    6.0 Gbit/s (für SSD-Disks)
    8/16 Gbit/s (SATA Express)
  Verwendung:
    Externe Festplatten
    Optische Laufwerke (DVD, Blu-Ray)
ATA
sATA
e-SATA

## Slide 85: Peripheriegeräte
Peripheriegeräte sind Komponenten, die sich außerhalb der Zentraleinheit befinden und mit dieser über Kabel oder Funk-technik verbunden sind:
  Eingabegeräte
    Maus
    Tastatur
    Scanner
  Ausgabegeräte
    Monitor
    Drucker
  Ein/Ausgabegeräte
    Touchscreen
  Speichergeräte
    Festplatte
    Fileserver

## Slide 86: Eingabegeräte
Joystick
Webcam
Tastatur
Touchpad
Scanner
Maus
Digitalkamera
Gamepad
Mikrofon
Grafiktablett

## Slide 87: Tastatur / Maus
Tastatur
  Wichtigste Eingabegerät
  Meist ca. 104 Tasten (länder- u.- sprachenspezifisch)
  Es gibt viele ergonomisch geformte Varianten
  Beim Drücken und Loslassen einer Taste wird ein Scancode an den Rechner übertragen.
Maus
  Eingabegerät, welches durch Bewegung auf einer ebenen Fläche die entsprechende Positionsänderung erfasst. Der Maustreiber berechnet daraus Koordinaten, die am Monitor angezeigt werden.
  Man unterscheidet in der Abtastung zwischen
    Optomechanischen Mäusen
      Kugelmaus mit optischer Abtastung
    Optischen Mäusen
      Optische (LED, Laser) Abtastung des Reflektionsbildes
  Signalübertragung
    Kabelmaus
    Funkmaus

## Slide 88: Scanner
Ein Scanner ist ein Abtastgerät, welches auf einem opto-mechanischen Prinzip beruht
  In PC-Systemen meist verbreitet sind Flachbett- scanner zur Bilderfassung einer gedruckten Vorlage meist im A4 Format.
  Oft wird mit einer speziellen OCR-Software (Optical Character Recognition) aus dem Bild eines Schriftdokuments der entsprechende Text generiert.
Funktionsweise
  Vorlage wird beleuchtet
  Reflektiertes Licht wird über Spiegel und Linsen auf einen RGB-beschichteten CCD-Chip umgelenkt
  Über Analog/Digitalwandler wird der Farbwert bestimmt und gespeichert.
Andere Scannertypen
  3D-Scanner, Diascanner, Durchlichtscanner, Handscanner, Großformatscanner, Buchscanner

## Slide 89: Ausgabegeräte
Tintenstrahldrucker
Laserdrucker

## Slide 90: Bildschirm
Klassisches Anzeigegerät bei Computersystemen
Eigenschaften
  Bildschirmdiagonale
    Maß für die Größe eines Bildschirms, 17“, 19“, 21“, 24“, 27“
  Seitenverhältnis: 4:3, 16:9
  Auflösung
    Anzahl der Bildpunkte in beiden Dimensionen; 1920:1080
  Zeilenfrequenz (fz), Bildwiederholfrequenz (fB)
  Helligkeit = Leuchtdichte, gemessen in cd/m² ; 500 cd/m²
    cd ... Candela (SI Einheit für Lichtstärke)
  Kontrast = Quotient d. maximal u. minimal darstellbaren Helligkeit; 1500:1
  Farbtiefe
    8 Bit: 28 = 256 Farben
    16 Bit: 216 = 65.536 Farben High Color
    24 Bit: 224 = 16,777.216 Farben True Color
    32 Bit: 232 = 2 Mrd. Farben Deep Color
Technologien (CRT, LCD, TFT)‏
Notes: 15.09.08

## Slide 91: CRT Monitor
Kathodenstrahlröhrenbildschirm (CRT; Cathode Ray Tube)
Drei in einer Kathodenstrahlröhre erzeugte Elektronen-strahlen in den RGB-Farben (additives Farbsystem) werden auf eine fluoreszierende Leuchtschicht geschickt.
Auf dem Weg vom Strahlerzeugungssystem zur Leuchtschicht werden sie durch Magnetspulen so abgelenkt, dass sie auf die gewünschte Position auftreffen.
Dabei passieren sie eine Lochmaske, die den Strahl bündelt und durch Abschattung (Strahlrichtung) den Bildpunkt in der entsprechenden Farbe des RGB-Leuchttripels erzeugt.
Seit 2000 mehr und mehr durch LCD-Monitore verdrängt.
Notes: 15.09.08

## Slide 92: CRT Funktionsweise
Glühkathoden
Elektronenstrahlen
Bündelungssystem
Ablenkspulen
Anodenanschluss
Lochmaske
Fluoreszierende Schicht mit RGB-Subpixel
Nahansicht der beschichteten Innenseite

## Slide 93: LCD Flachbildschirm
Flachbildschirme sind Monitore mit sehr geringer Bautiefe, die auf dem Prinzip von Flüssigkristallanzeigen (Liquid Crystal Display – LCD) beruhen.
Durch Anlegen einer Spannung an einem Flüssigkristall ändert dieser die Ausrichtung seiner Gitterstruktur und damit die Polarisations- richtung des Lichts einer Hintergrundbeleuchtung (Panel).
Bei TFT-Monitoren passiert die Ansteuerung jedes Pixels über drei Transis-toren (Thin Film Transistor).

## Slide 94: TFT Technik
Eine spezielle Art der Ansteuerung wird durch die sog. Aktiv Matrix-LCD erreicht
Dabei wird der Flüssigkristalllayer von einem dünnen elektrisch leitenden Siliziumfilm überzogen, der für jede Pixelzelle die Eigenschaft eines Transistors besitzt (Thin Film Transistor; TFT).
Die Transistoren sind mit Zeilen- u. Spaltenadressleitungen verbunden.
Pro Bildschirmpunkt kommen drei Transistoren zum Einsatz
TFT-Displays haben im Vergleich zu LCD-Displays einen höheren Kontrast.

## Slide 95: Drucker
Nadeldrucker (veraltet)‏
Plotter sind Großformatdrucker
Laserdrucker‏
Tintenstrahldrucker

## Slide 96: Druckertypen
Drucker
Non-Impact-Drucker
Impact-Drucker
Tintenstrahl-drucker
Thermo-drucker
Laser-drucker
Nadel-drucker
Typen-drucker
Matrixdrucker

## Slide 97: Merkmale von Druckern
Druckbilderzeugung
  Zeichendrucker
  Zeilendrucker
  Seitendrucker
Grafikfähigkeit
  Typendrucker
  Matrixdrucker
Farbdruck
  Monochromdrucker
  Mehrfarbendrucker
Druckverfahren
  Impact-Drucker
  Non-Impactdrucker
Anschluss
  Seriell / Parallel
  USB
  Netzwerkanschluss
Auflösung
  Dots per Inch (dpi)
    2880 dpi
  Points per Inch (ppi)
    576 ppi bei 5x5 Druckzellengröße
Geschwindigkeit
  Zeichen/Sekunde
  Seiten/Sekunde
      20-100 ppm (pages/minute)
Betriebskosten
  Anschaffungskosten
  Verbrauchsmaterialien
    Anz. d. Farbpatronen
      1,2,4,9 Patronen
      CMYK (subtrakt. Farbsystem)
      Cyan, Magenta, Yellow, Black
  Druckmedien
  Lebensdauer

## Slide 98: Druckertypen
Typendrucker
Nadeldrucker
Thermodrucker

## Slide 99: Tintenstrahldrucker
Druckbild wird durch gezielten Ausstoß kleiner Tinten-tröpfchen durch sehr feine Düsen (Inkjet) erzeugt.
Inkjet-Drucker gehören zur Gruppe der Non-Impact Drucker
Vorteile
  Geräuscharm
  Hohe Auflösung, gute Grafikfähigkeit
  Geringe Anschaffungskosten
Verfahren
  Bubble Jet Drucker
    Heizelement an der Spitze jeder Düse
    Durch Hitze gebildete Gasblase drückt Tinte durch die Düse
  Piezo-Drucker
    Spannungsimpuls auf kleinen Tintenkanal aus Hartkeramik führt zu dessen Verformung, die den Inhalt durch die Düsenöffnung drückt
Nachteile
  Geringe Druck- geschwindigkeit
  Hohe Betriebskosten
Notes: 15.09.08

## Slide 100: Bubble Jet Verfahren
Heizelement arbeitet mit eine Frequenz von bis zu 10 kHz
Hersteller
  HP, Canon, Lexmark

## Slide 101: Piezo-Verfahren
Verschieden große Spannungen können verschiedene Tropfengrößen erzeugen.
Arbeitsfrequenz: bis zu 23 kHz
Hersteller: Epson

## Slide 102: Laserdrucker
Trommel wird mit einem Coronadraht positiv aufgeladen
Durch das Auftreffen eines abgelenkten Laserstrahles werden die Druckpunkte der Trommel entladen und so ein negatives Ladungsbild auf die Walze geschrieben
Die Walze zieht den negativ geladenen Toner an die positiv geladenen Stellen
Das Papier wird positiv geladen und zieht Toner- partikel an
Toner wird durch Druck und Hitze fixiert
Trommel wird gereinigt und entladen
Notes: 15.09.08

## Slide 103: Speicherarten
Halbleiterspeicher
ROM
PROM
Magnetspeicher
Festplatten
Magnetband
Optische Speicher
CD-ROM
DVD
RAM
EPPROM
EEPROM
Disketten
BluRay

## Slide 104: DDR-RAM
DDR-DRAM (Double Data Rate DRAM)
  DDR-SDRAM
    Effektiver Takt: 200/266/333/400 MHz
    3.2 – 6.4 GB/s (2-fach Prefetch)
  DDR2-SDRAM
    Effektiver Takt: 400/533/666/800 MHz
    6.4 – 17 GB/s (4-fach Prefetch)
  DDR3-SDRAM
    Effektiver Takt: 800/1066/1333/1600 MHz
    12.8 – 25.6 GB/s (8-fach Prefetch)
  DDR4-SDRAM
    Effektiver Takt: 1600/2133/2666/3200 MHz
    2-facher Speichertakt des Moduls
    8-fach Prefetch
184 Pins
240 Pins
240 Pins

## Slide 105: Diskette (Floppy)
Dünne flexible Kunststoffscheibe in einer Kunststoff- oder Papphülle.
Scheibe ist mit magnetisierbarem Eisenoxid beschichtet
Beidseitig beschreibbar
Formate:
  Früher: 8“ (180 kB), 5.25“ (360 KB)
  Heute: 3.5“ (1,44 MB)

## Slide 106: Festplatte (Harddisk)
Magnetisches Speichermedium, bei dem Daten auf mit Eisen-oxid beschichteten Aluminium-scheiben geschrieben werden.
Das Schreiben und Lesen erfolgt berührungslos mittels Schreib-Lese- köpfe
Meist Stapel mit mehrerer Disks
Baugrößen:
  3,5“ (PC)
  2,5“ (Notenbooks)
  1,8“ (Subnotebooks)

## Slide 107: Physikalischer Aufbau

## Slide 108: Logischer Aufbau (Geometrie)
Disk ist in konzentrische Spuren und Sektoren eingeteilt
Übereinanderliegende Spuren heißen Zylinder
Spur besteht aus Blöcken, die jeweils einem Sektor angehören
Mehrere Blöcke können zu Cluster zusammengefasst werden

## Slide 109: Optische Speicher
Optische Speicher sind wechselbare Massenspeicher, die durch Laser gelesen und beschrieben werden.
Bekannteste Vertreter:
  CD-ROM
    Seit 1979
    700 MB
  DVD
    Seit 1966
    4,7 GB / 8,5 GB
  Blu-ray Disk
    Seit 2007
    25 GB / 50 GB

## Slide 110: Aufbau optischer Speicher
Eine dünne Aluminiumschicht liegt zwischen zwei Kunststoffscheiben (Trägermaterial).
Datenspur ist spiralförmig angelegt (wie bei Schallplatte)
Informationsträger sind kleine Vertiefungen (Pits und Lands), die mittels eines Laserstrahls abgetastet werden können.
  Pit/Land, Land/Pit  1
  Pit/Pit, Land/Land  0
Die Spur verläuft von innen nach außen
Für konstante Abtast- rate wird die Drehzahl reguliert
Einfache Geschw.:
  150 kB/s (CD Mode 1)

## Slide 111: CD – Compact Disk
Spezielle Arten und Formate
  CD-ROM: gepresst
  CD-R (recordable): einmal beschreibbar‏
  CD-RW (rewritable): mehrfach beschreibbar
    Zugriffszeit: 0,4 s (bei einfacher Geschwindigkeit)
    Übertragungsgeschwindigkeit:
      Single Speed = 150 KB/s
      40-fach: 40x150 KB/s = 6000 KB/s = 6 MB/s
Notes: 15.09.08

## Slide 112: Unterschied zw. CD und DVD
CD-Rom
  Spurenabstand: 0,0016 mm
  Pitgröße: 0,00083 mm
DVD-Rom
  Spurenabstand: 0,00074 mm
  Pitgröße: 0,0004 mm
Notes: 15.09.08

## Slide 113: 4 Typen von DVD
DVD 5GB
DVD 10GB
Notes: 15.09.08

## Slide 114: 4 Typen von DVD
DVD 9GB
DVD 17GB
Notes: 15.09.08

## Slide 115: DVD / Blu-ray Disk
DVD (Digital Versatile Disk)
  Formate
    DVD-R: Recordable
    DVD-RW: Rewritable (bis 1000-mal)
    DVD-RAM: Random Access Memory
    DVD-DL: Dual Layer
  Speicherkapazität 4,7 – 17,3 GB
  Übertragungsrate:
    1350 KB/s (single speed); 16x: 21 MB/s
Blu-ray Disc
  Blauer Laser
    Bessere Auflösung, höhere Datentransferrate
  25 GB (SL) / 50 GB (DL)
  BD-R: einmal beschreibbar
  BD-RE: wiederbeschreibbar
Notes: 15.09.08